## Slide 1
IoT-CAD
Context-Aware Adaptive Anomaly Detection
in IoT Systems Through Sensor Association
เมื่อเซนเซอร์รายงานค่าผิดปกติ เกิดเหตุจริง หรือเซนเซอร์เสีย
[กรอกชื่อ นามสกุล] [กรอกรหัสนิสิต]
305432 เครือข่ายเซนเซอร์
IEEE/ACM ICCAD 2020
Notes: เวลา 0:00–0:35 เปิดด้วยคำถามว่า หากเซนเซอร์อุณหภูมิรายงานค่าสูง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดไฟจริงหรือเซนเซอร์เสีย บทความนี้เสนอให้ใช้เซนเซอร์อื่นเป็นพยานบริบทแทนการเชื่อเซนเซอร์ตัวเดียว
Source: R. Yasaei, F. Hernandez, and M. A. Al Faruque, “IoT-CAD,” ICCAD 2020, doi:10.1145/3400302.3415672. IEEE Xplore document 9256703.

## Slide 2
Environmental Anomaly และ Sensing Device Anomaly
02
EA
หลายเซนเซอร์เปลี่ยนสอดคล้องกัน
เหตุจากสภาพแวดล้อม
คำถามของงาน
ค่าผิดปกติมาจากโลกจริง
หรือมาจากอุปกรณ์
SDA
บางเซนเซอร์ขัดกับกลุ่ม
เซนเซอร์เสียหรือถูกโจมตี
Figure 2 จาก Yasaei et al., ICCAD 2020
Notes: เวลา 0:35–1:20 อธิบาย EA ว่าเป็นเหตุจริงที่ทำให้เซนเซอร์สัมพันธ์กันหลายตัวเปลี่ยนพร้อมกัน ส่วน SDA เกิดที่ตัวอุปกรณ์หรือข้อมูลของอุปกรณ์ จึงมักขัดกับรูปแบบของสมาชิกอื่นในกลุ่ม ภาพนี้เป็น motivational example ของโรงบำบัดน้ำเสียในบทความ
Source: R. Yasaei, F. Hernandez, and M. A. Al Faruque, “IoT-CAD,” ICCAD 2020, doi:10.1145/3400302.3415672. IEEE Xplore document 9256703.

## Slide 3
วิธีของ IoT-CAD
03
1
Binary fingerprint
เก็บรูปแบบการเปลี่ยน
ไม่ยึดหน่วยวัด
2
Sensor association
Hamming distance
และ clustering
3
Predictive model
LSTM และ Gaussian
ตรวจ reconstruction error
4
Consensus
แยก EA กับ SDA
แล้วปรับแบบจำลอง
ข้อมูลปกติ
ฝึกแบบ unsupervised แต่ใช้ validation anomalies เพื่อปรับ threshold α
ข้อมูลใหม่
ทำนายค่าปกติ ตรวจ anomaly ลงมติใน cluster และ retrain เมื่อระบบเปลี่ยน
Yasaei et al., ICCAD 2020 · doi:10.1145/3400302.3415672
Notes: เวลา 1:20–2:45 อธิบายสี่ขั้นตอน ขั้นแรกแปลงค่าต่างหน่วยเป็นลำดับบิตของการเปลี่ยน ขั้นสองจัดกลุ่มเซนเซอร์ที่มีบริบทร่วม ขั้นสาม LSTM ทำนายพฤติกรรมปกติและ Gaussian ประเมิน error ขั้นสี่ใช้เสียงส่วนใหญ่ในกลุ่มแยก EA กับ SDA พร้อม retrain เมื่อข้อมูลหรือจำนวนเซนเซอร์เปลี่ยน
Source: R. Yasaei, F. Hernandez, and M. A. Al Faruque, “IoT-CAD,” ICCAD 2020, doi:10.1145/3400302.3415672. IEEE Xplore document 9256703.

## Slide 4
Testbed และขอบเขตการทดลอง
04
62
เซนเซอร์
13
ตัวแปรทางกายภาพ
8 วัน
ข้อมูลปกติ
ประมาณ 2.3 ล้านค่าการวัด
IEEE 802.15.4 และ Raspberry Pi gateway
Intel Core i5 และ RAM 8 GB เป็น fog node
ประเมินด้วย synthetic anomalies
Figure 8 และ Section 4.2 จาก Yasaei et al., ICCAD 2020
Notes: เวลา 2:45–3:35 งานนี้มี testbed จริง 62 เซนเซอร์ 13 ชนิด สื่อสารผ่าน IEEE 802.15.4 และ Raspberry Pi แล้วประมวลผลบนแล็ปท็อปที่ทำหน้าที่ fog node ผู้เขียนเก็บข้อมูลปกติ 8 วันประมาณ 2.3 ล้านค่า แต่ความผิดปกติที่ใช้ประเมินเป็นข้อมูลสังเคราะห์ ซึ่งต้องจำไว้ตอนวิจารณ์
Source: R. Yasaei, F. Hernandez, and M. A. Al Faruque, “IoT-CAD,” ICCAD 2020, doi:10.1145/3400302.3415672. IEEE Xplore document 9256703.

## Slide 5
ผลเปรียบเทียบ Precision และ Recall
05
Chart: 
| IoT-CAD | LSTM | ConvLSTM | One-Class SVM
Precision | 92 | 64 | 51 | 89
Recall | 56 | 44 | 95 | 25
92%
Precision
56%
Recall
แจ้งแล้วมักถูก
แต่ยังพลาด anomaly จริง 44%
Table 2 จาก Yasaei et al., ICCAD 2020
Notes: เวลา 3:35–4:30 IoT-CAD ให้ precision 92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงสุดในชุดเปรียบเทียบ และ F1 เท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ recall มีเพียง 56 เปอร์เซ็นต์ อย่าพูดว่าโมเดลตรวจได้ถูกต้อง 92 เปอร์เซ็นต์ทุกกรณี ความหมายที่ถูกคือ เมื่อระบบแจ้งเตือน ส่วนใหญ่แจ้งถูก แต่ยังพลาด anomaly จริง 44 เปอร์เซ็นต์ในชุดประเมิน
Source: R. Yasaei, F. Hernandez, and M. A. Al Faruque, “IoT-CAD,” ICCAD 2020, doi:10.1145/3400302.3415672. IEEE Xplore document 9256703.

## Slide 6
Contribution และความเกี่ยวข้องกับ AI
06
Contribution ของผู้เขียน
จัดกลุ่มเซนเซอร์ต่างชนิดจาก contextual variation
ใช้ consensus แยก EA กับ SDA และระบุต้นทาง
ปรับโมเดลเมื่อสภาพแวดล้อมหรือโหนดเปลี่ยน
เหตุผลที่ยังมี impact
AI ที่รับข้อมูลจากโลกจริงต้องรู้ว่า
ข้อมูลจากเซนเซอร์น่าเชื่อถือหรือไม่
Sensor integrity ก่อนการตัดสินใจ
Concept drift และการปรับโมเดล
Edge AI ที่ประมวลผลใกล้หน้างาน
LSTM ไม่ใช่โมเดลใหม่ล่าสุด แต่โจทย์ยังไม่ล้าสมัย
Yasaei et al., ICCAD 2020 · doi:10.1145/3400302.3415672
Notes: เวลา 4:30–5:25 Contribution หลักมีสามข้อ ได้แก่ sensor association ที่รองรับหลาย modality, consensus ที่บอกชนิดและต้นทางของ anomaly และ adaptive model ที่รองรับการเปลี่ยนระบบ ในยุค AI คุณค่าอยู่ที่ความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อน AI ตัดสินใจ รวมถึง concept drift และ edge deployment ไม่ได้อยู่ที่การใช้ LSTM ว่าใหม่ที่สุด
Source: R. Yasaei, F. Hernandez, and M. A. Al Faruque, “IoT-CAD,” ICCAD 2020, doi:10.1145/3400302.3415672. IEEE Xplore document 9256703.

## Slide 7
ข้อจำกัดที่ต้องพูดให้ชัด
07
Recall 56% ยังต่ำสำหรับเหตุที่ false negative มีต้นทุนสูง
ข้อมูล anomaly เป็น synthetic และเก็บข้อมูลปกติ 8 วัน
ต้องมีเซนเซอร์สัมพันธ์กันอย่างน้อย 3 ตัว
Coordinated attack และ model poisoning ยังเป็นความเสี่ยง
0.532 s
เวลาตรวจหนึ่งรอบ
เฉพาะ testbed ของบทความ
ข้อสรุป
IoT-CAD ทำให้สัญญาณเตือนมีบริบทมากขึ้น
แต่หลักฐานยังไม่พอสำหรับระบบ safety-critical
doi:10.1145/3400302.3415672
Notes: เวลา 5:25–6:10 วิจารณ์สี่ข้อ Recall 56 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูล anomaly สังเคราะห์ ระยะเก็บข้อมูลสั้น และข้อจำกัดของ consensus หากผู้โจมตีควบคุมหลายเซนเซอร์ ปิดด้วยข้อสรุปว่า IoT-CAD ช่วยให้ anomaly detector ใช้บริบททางกายภาพ แต่ต้องมีข้อมูลจริงและการทดสอบด้านความปลอดภัยมากกว่านี้ก่อนใช้ในระบบ safety-critical
Source: R. Yasaei, F. Hernandez, and M. A. Al Faruque, “IoT-CAD,” ICCAD 2020, doi:10.1145/3400302.3415672. IEEE Xplore document 9256703.