## Slide 1
IoT-CAD: Context-Aware Anomaly Detection
การตรวจจับสิ่งผิดปกติแบบรู้บริบทและปรับตัวได้ในระบบ IoT ผ่านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เซนเซอร์
คำถามนำเสนอ (Research Motivation):
“เมื่อเซนเซอร์ในระบบรายงานค่าผิดปกติขึ้นมา... เกิดภัยคุกคามในระบบจริง หรือเป็นเพียงความขัดข้องของตัวเซนเซอร์เอง?”
นายธีรภัทร ภู่ระย้า รหัสนิสิต 663624
รายวิชา: 305432 เครือข่ายเซนเซอร์ (Sensor Networks)
แหล่งตีพิมพ์: IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD 2020)

## Slide 2
โจทย์ปัญหา: ความแตกต่างระหว่าง EA และ SDA
02 / 07
แหล่งอ้างอิง: Yasaei et al., ICCAD 2020 · IEEE Xplore: 9256703 · doi:10.1145/3400302.3415672
1. Environmental Anomaly (EA)
• เกิดจากเหตุการณ์จริงในสภาพแวดล้อมกายภาพ • เซนเซอร์ที่เกี่ยวข้องหลายตัวจะขยับเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกัน (Correlated) • ระบบต้อง “ไม่ตัดไฟหรือเตือนว่าเซนเซอร์เสีย” แต่ต้องรายงานว่าเกิดเหตุจริง
2. Sensing Device Anomaly (SDA)
• เกิดจากตัวอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ชำรุด หรือสัญญาณถูกโจมตี (Sensor Attack) • เซนเซอร์ตัวที่มีปัญหาจะมีสัญญาณ “ขัดแย้งกับสมาชิกในกลุ่มบริบท” • ระบบสามารถระบุชี้เป้าเซนเซอร์ที่มีปัญหาได้อย่างแม่นยำ
จุดตัดสำคัญ: ใช้พฤติกรรมของ “กลุ่มเซนเซอร์ข้างเคียง” เป็นพยานบริบท (Context) แทนการตัดสินจากค่าเดี่ยว

## Slide 3
สถาปัตยกรรมและกระบวนการทำงาน 4 ขั้นตอน (Pipeline)
03 / 07
แหล่งอ้างอิง: Yasaei et al., ICCAD 2020 · IEEE Xplore: 9256703 · doi:10.1145/3400302.3415672
1. Fingerprint
แปลงสัญญาณเป็น Binary Fingerprint (ขจัดกำแพงหน่วยวัด)
2. Association
คำนวณ Hamming Distance + Cluster หาบริบทร่วม
3. Prediction
โมเดล LSTM + Gaussian Distribution ประเมินพฤติกรรมปกติ
4. Consensus
ลงมติแยก EA/SDA ระบุโหนดเสีย และ Adaptive Retrain
หัวใจสำคัญ: ฝึกสอนแบบ Unsupervised แต่ใช้ Validation Set เล็กน้อยเพื่อปรับจูนเกณฑ์ Threshold (α)

## Slide 4
สภาพแวดล้อมการทดสอบจริง (Testbed & Experimental Setup)
04 / 07
แหล่งอ้างอิง: Yasaei et al., ICCAD 2020 · IEEE Xplore: 9256703 · doi:10.1145/3400302.3415672
62 โหนด
เซนเซอร์ฮาร์ดแวร์จริง
13 ชนิด
ตัวแปรทางกายภาพ
8 วัน
บันทึกพฤติกรรมปกติ
2.3 ล้าน
ข้อมูลที่ใช้ประเมิน
องค์ประกอบระบบเครือข่ายและข้อจำกัดการทดลอง:
• การเชื่อมต่อเครือข่าย: ใช้มาตรฐานไร้สาย IEEE 802.15.4 ส่งเข้า Raspberry Pi Gateway • Fog Computing Node: ประมวลผลบนโน้ตบุ๊ก Intel Core i5, RAM 8GB ทำหน้าที่เป็น Fog Processor หน้างาน • ข้อจำกัดข้อมูลที่ต้องยอมรับ: ข้อมูลสภาวะปกติ (Normal Data) เก็บจากสถานการณ์จริง 8 วัน แต่ข้อมูลความผิดปกติ (Anomaly Data) เป็นข้อมูลสังเคราะห์ทางกายภาพ (Synthetic Anomalies) เนื่องจากไม่สามารถเสี่ยงทำลายอุปกรณ์จริงได้

## Slide 5
ผลการประเมิน: เจาะลึก Precision vs Recall
05 / 07
แหล่งอ้างอิง: Yasaei et al., ICCAD 2020 · IEEE Xplore: 9256703 · doi:10.1145/3400302.3415672
Precision สูงสุด = 92%
ความหมาย: เมื่อระบบตัดสินใจส่งเสียงเตือน มั่นใจได้ 92% ว่าเป็นเหตุผิดปกติจริง (False Alarm ต่ำมาก)
Recall = 56% (จุดที่ต้องยอมรับ)
ความหมาย: ยังหลุดรอดการตรวจจับ (False Negative) ราว 44% ในเคสความผิดปกติจริง จึงยังไม่เหมาะกับระบบ Safety-Critical
การเปรียบเทียบกับโมเดลพื้นฐาน (Table 2 จากต้นฉบับ):
• IoT-CAD (เสนอ): Precision 92% | Recall 56% | F1-Score 70% (ให้ผลรวม F1 ดีที่สุดในภาพรวม) • One-Class SVM: Precision 89% | Recall 25% | F1-Score 39% (Recall ต่ำมาก ตรวจจับแทบไม่พบ) • LSTM แบบเดี่ยว: Precision 64% | Recall 44% | F1-Score 52% • ConvLSTM: Precision 51% | Recall 95% | F1-Score 66% (จับได้หมดแต่แจ้งเตือนมั่วไปถึง 49%)

## Slide 6
การมีส่วนร่วมทางวิชาการ (Academic Contributions)
06 / 07
แหล่งอ้างอิง: Yasaei et al., ICCAD 2020 · IEEE Xplore: 9256703 · doi:10.1145/3400302.3415672
1. การเชื่อมโยงเซนเซอร์ต่างชนิด (Sensor Association) [Section 3.2]
เสนอเทคนิคแปลงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาเป็น Binary Fingerprint ทำให้สามารถจัดกลุ่มเซนเซอร์ต่างหน่วยวัด (เช่น อุณหภูมิ กับ แสง) เข้าเป็นบริบทเดียวกันได้โดยไม่ต้องแปลงหน่วยกายภาพ
2. กลไก Consensus ระบุประเภทและต้นทางความผิดปกติ [Section 3.4]
ใช้เสียงส่วนใหญ่ในคลัสเตอร์เพื่อจำแนกแยกแยะระหว่าง EA (เหตุสิ่งแวดล้อมจริง) กับ SDA (เซนเซอร์เสีย/ถูกโจมตี) พร้อมชี้ระบุว่าโหนดใดคือต้นเหตุได้อย่างเจาะจง
3. ความสามารถในการปรับตัวของโมเดล (Adaptive Model) [Section 3.4]
รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบ เช่น สภาพแวดล้อมเปลี่ยน หรือมีเซนเซอร์โหนดใหม่เข้ามา โดยทำการ Retrain เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องแบบ Incremental บน Fog Node ได้

## Slide 7
ข้อจำกัดของงานและข้อสรุป (Limitations & Conclusion)
07 / 07
แหล่งอ้างอิง: Yasaei et al., ICCAD 2020 · IEEE Xplore: 9256703 · doi:10.1145/3400302.3415672
ข้อจำกัดที่ควรระบุอย่างตรงไปตรงมา:
1. Recall 56% ยังต่ำเกินไป: ในระบบที่ความปลอดภัยเป็นวิกฤต (Critical Infrastructure) การปล่อยให้ Anomaly หลุดรอด 44% ถือว่ายังมีความเสี่ยงสูง 2. การประเมินผลด้วยข้อมูลสังเคราะห์: ข้อมูลความผิดปกติสร้างขึ้นด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ ยังไม่ได้ทดสอบกับภัยคุกคาม Cyber-Physical ขั้นสูงในชีวิตจริง 3. ข้อจำกัดของกลุ่มเซนเซอร์: ต้องมีเซนเซอร์อย่างน้อย 3 ตัวในคลัสเตอร์เดียวกันจึงจะลงมติ (Majority Voting) ได้ หากคลัสเตอร์มีขนาดเล็กหรือถูกโจมตีพร้อมกัน กลไกจะล้มเหลว
ข้อสรุปภาพรวม (Conclusion):
• IoT-CAD ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “บริบทของกลุ่มเซนเซอร์” สามารถช่วยลด False Alarm ได้อย่างมีนัยสำคัญ (Precision สูงถึง 92%) • เป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้งานได้จริงบน Fog Computing โดยไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลทั้งหมดขึ้น Cloud • เหมาะกับการประยุกต์ใช้เพื่อคัดกรองข้อมูลก่อนส่งต่อไปยัง AI ศูนย์กลาง หรือใช้เฝ้าระวังเซนเซอร์ชำรุดในฟาร์ม IoT ขนาดใหญ่