## Slide 1
วิชา 305432 เครือข่ายเซนเซอร์ (Sensor Networks) · รายงานสรุปบทความวิจัย (Paper 1)
IoT-CAD: Context-Aware Adaptive Anomaly Detection in IoT Systems Through Sensor Association
การตรวจจับสิ่งผิดปกติแบบรู้บริบทและปรับตัวได้ในระบบ IoT ผ่านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เซนเซอร์
2020 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD) คณะผู้วิจัย: Rozhin Yasaei, Felix Hernandez, Mohammad Abdullah Al Faruque (UC Irvine)
ผู้นำเสนอ: นายธีรภัทร ภู่ระย้า (รหัสนิสิต 663624)
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Notes: [ประเด็นการนำเสนอ: แนะนำตัวและเปิดบทความ (0:00 - 0:45)]
กราบเรียนอาจารย์ประจำวิชา 305432 เครือข่ายเซนเซอร์ และสวัสดีเพื่อนๆ ทุกคนครับ
ผม นายธีรภัทร ภู่ระย้า รหัสนิสิต 663624 วันนี้จะมานำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติเรื่อง:
"IoT-CAD: Context-Aware Adaptive Anomaly Detection in IoT Systems Through Sensor Association"
ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ IEEE/ACM ICCAD ปี 2020 ครับ

## Slide 2
นิยามปัญหา: Environmental Anomaly (EA) เทียบกับ Sensing Device Anomaly (SDA)
1. Environmental Anomaly (EA)
• นิยาม: เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจริงในสภาวะแวดล้อม (เช่น เกิดเพลิงไหม้ หรือสารเคมีรั่วไหล)
• พฤติกรรมสัญญาณ: เซนเซอร์หลายชนิดที่เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางสอดคล้องกัน (Correlated Signals)
• การดำเนินการ: ระบบต้องสั่งการมาตรการความปลอดภัย ไม่สรุปว่าเซนเซอร์ชำรุดหรือตัดสัญญาณทิ้ง
2. Sensing Device Anomaly (SDA)
• นิยาม: ตัวอุปกรณ์ตรวจวัดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสัญญาณถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Sensor Data Tampering)
• พฤติกรรมสัญญาณ: สัญญาณของเซนเซอร์ตัวที่มีปัญหาจะมีค่าขัดแย้งกับสมาชิกในกลุ่มบริบทเดียวกัน (Uncorrelated)
• การดำเนินการ: ระบบสามารถระบุชี้เป้าเซนเซอร์ที่มีปัญหาได้อย่างเจาะจงเพื่อแจ้งทีมซ่อมบำรุงอุปกรณ์
เอกสารอ้างอิง: Yasaei et al., ICCAD 2020 (IEEE Xplore: 9256703, DOI: 10.1145/3400302.3415672)
1
Notes: [ประเด็นการนำเสนอ: การจำแนก EA และ SDA (0:45 - 1:45)]
1. การอธิบายภาพ Figure 2:
ภาพด้านบนคือกรณีศึกษาโรงบำบัดน้ำเสียจากบทความต้นฉบับ ซึ่งมีเซนเซอร์วัดค่าออกซิเจน ไนเตรต และแอมโมเนียติดตั้งอยู่ร่วมกัน
- กราฟ (b) คือกรณี Environmental Anomaly (EA): สังเกตว่าเมื่อสภาวะน้ำเปลี่ยน สัญญาณของเซนเซอร์ทั้งสามชนิดมีแนวโน้มขยับตามกันอย่างสอดคล้อง
- กราฟ (c) คือกรณี Sensing Device Anomaly (SDA): มีเพียงเซนเซอร์ไนเตรตตัวเดียวที่กระโดดขึ้นผิดปกติ ในขณะที่ออกซิเจนและแอมโมเนียยังมีค่าปกติ
2. สรุปหลักการสำคัญ:
ใช้ความสัมพันธ์ของกลุ่มเซนเซอร์ข้างเคียงเป็นพยานบริบทในการจำแนกสาเหตุ แทนการพิจารณาเซนเซอร์เดี่ยว
- หากเป็น EA ต้องสั่งการรับมือทางกายภาพ
- หากเป็น SDA ต้องชี้เป้าอุปกรณ์เพื่อส่งช่างไปซ่อม หรือตัดออกจากระบบโหวตเพื่อไม่ให้ระบบควบคุมหลักทำงานผิดพลาดครับ

## Slide 3
สถาปัตยกรรมระบบ 3 ระดับ และกระบวนการทำงาน 4 ขั้นตอน
1. Edge Tier: โหนดตรวจวัดทางกายภาพ
• หน้าที่: รวบรวมข้อมูลดิบ (Raw Data) จากเซนเซอร์กายภาพในพื้นที่
• การสื่อสาร: ส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลไร้สายกำลังต่ำ IEEE 802.15.4 สู่เกตเวย์
2. Fog Tier: เกตเวย์และประมวลผลพื้นที่
• จุดประมวลผลหลัก: สกัด Fingerprint, ทำนายด้วยแบบจำลอง LSTM
• การตัดสินใจ: จำแนก Anomaly และโหวตฉันทามติแบบ Real-time หน้างาน
3. Cloud Tier: ระบบคลาวด์ส่วนกลาง
• ฐานข้อมูลประวัติ: จัดเก็บข้อมูลประวัติย้อนหลังระยะยาวเพื่อการวิเคราะห์
• การฝึกสอนใหญ่: ดำเนินการ Complete Retraining เมื่อมีการเปลี่ยนโครงสร้างระบบ
ขั้นที่ 1: Binary Fingerprint (สมการที่ 1)
แปลงทิศทางความเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ในหน้าต่างเวลาเป็นบิต 0 และ 1 เพื่อตัดปัญหากำแพงหน่วยวัดทางกายภาพที่ต่างกัน (เช่น องศาเซลเซียส กับ ลักซ์)
ขั้นที่ 2: Sensor Association (Hamming Clustering)
วัดความคล้ายคลึงด้วย Hamming Distance และจัดกลุ่มด้วย Clustering 2 ระดับ โดยคลัสเตอร์ต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไปเพื่อรองรับฉันทามติ
ขั้นที่ 3: Predictive Model (LSTM + Gaussian)
แต่ละคลัสเตอร์ใช้ LSTM Encoder-Decoder เรียนรู้พฤติกรรมปกติ และประเมินเวกเตอร์ Reconstruction Error ด้วย Multivariate Gaussian Distribution
ขั้นที่ 4: Consensus Algorithm & Adaptive Retrain
ใช้เสียงส่วนใหญ่ในคลัสเตอร์จำแนก EA vs SDA พร้อมระบุโหนดเสีย และ Retrain แบบ Adaptive เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
เอกสารอ้างอิง: Yasaei et al., ICCAD 2020 (IEEE Xplore: 9256703, DOI: 10.1145/3400302.3415672)
2
Notes: [ประเด็นการนำเสนอ: สถาปัตยกรรมและกระบวนการทำงาน 4 ขั้นตอน (1:45 - 3:00)]
1. โครงสร้าง 3 ระดับ:
ผู้เขียนแบ่งระบบเป็น Edge, Fog และ Cloud โดยหัวใจของ IoT-CAD รันอยู่บนระดับ Fog เพื่อให้ตอบสนองได้รวดเร็วแบบ Low-latency
2. กลไกเชิงลึก 4 ขั้นตอน:
- ขั้นที่ 1 Binary Fingerprint: ตัดปัญหากำแพงของหน่วยวัด โดยไม่สนว่าค่าดิบคืออะไร แต่ดูทิศทางการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ในหน้าต่างเวลาแล้วแปลงเป็นบิต 0 หรือ 1
- ขั้นที่ 2 Sensor Association: นำลำดับบิตมาคำนวณ Hamming Distance จัดกลุ่มเซนเซอร์ที่มีรูปแบบการเปลี่ยนตามกัน โดยมีกฎเหล็กว่าคลัสเตอร์ต้องมีเซนเซอร์อย่างน้อย 3 ตัวขึ้นไป
- ขั้นที่ 3 Predictive Model: แต่ละคลัสเตอร์ใช้ LSTM ทำนายค่าปกติ และนำ Reconstruction Error มาคำนวณความน่าจะเป็นด้วย Multivariate Gaussian
- ขั้นที่ 4 Consensus: เมื่อมีเซนเซอร์ตรวจพบ Anomaly ระบบจะตรวจสมาชิกในคลัสเตอร์ ถ้าเกินครึ่งหนึ่งเห็นตรงกันสรุปเป็น EA แต่ถ้ามีตัวเดียวที่ผิดปกติสรุปเป็น SDA ทันที
3. รูปแบบการฝึกสอน:
โมเดลฝึกสอนแบบ Unsupervised จากข้อมูลปกติ และใช้ Validation Set เล็กน้อยเพื่อปรับจูนเกณฑ์อัลฟ่า (alpha) ครับ

## Slide 4
สภาพแวดล้อมการทดสอบจริง (Hardware Testbed & Experimental Scope)
62 โหนด
เซนเซอร์ฮาร์ดแวร์จริง
13 ชนิด
ตัวแปรทางกายภาพ
8 วัน
บันทึกสภาวะปกติ
2.3 ล้าน
จุดข้อมูลการวัดทั้งหมด
องค์ประกอบเครือข่ายและข้อกำหนดข้อมูล:
• การเชื่อมต่อเครือข่าย: โปรโตคอลไร้สาย IEEE 802.15.4 (TinyOS) รวบรวมผ่าน Raspberry Pi Gateway
• โหนดประมวลผล Fog: แล็ปท็อป Intel Core i5-6300HQ, RAM 8 GB ทำหน้าที่ประมวลผลหน้างาน
• ข้อกำหนดข้อมูลที่สำคัญ: ข้อมูลปกติเก็บจริง 8 วัน แต่ข้อมูลความผิดปกติเป็นข้อมูลสังเคราะห์ (Synthetic Anomaly) เพื่อความปลอดภัย
เอกสารอ้างอิง: Yasaei et al., ICCAD 2020 (IEEE Xplore: 9256703, DOI: 10.1145/3400302.3415672)
3
Notes: [ประเด็นการนำเสนอ: ฮาร์ดแวร์และชุดข้อมูลทดสอบ (3:00 - 4:00)]
1. จุดแข็งด้านการทดลอง:
ผู้เขียนไม่ได้ทดลองเฉพาะในการจำลองซอฟต์แวร์ แต่สร้าง Testbed จริงในอาคารตามภาพ Figure 8 มีเซนเซอร์ 62 ตัว ครอบคลุม 13 ชนิด เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียง ก๊าซ CO2 และแรงสั่นสะเทือน
2. สถาปัตยกรรมการสื่อสาร:
เซนเซอร์ใช้โปรโตคอล IEEE 802.15.4 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของ Wireless Sensor Networks ส่งผ่านเกตเวย์ Raspberry Pi เข้าสู่โน้ตบุ๊ก Fog เพื่อประมวลผล
3. ประเด็นสำคัญที่ต้องพูดให้ชัดเจน:
ข้อมูลสภาวะปกติ 2.3 ล้านจุดวัดมาจากเหตุการณ์จริง 8 วัน แต่ Anomaly เป็นข้อมูลสังเคราะห์ทางกายภาพ เนื่องจากในการวิจัยระบบน้ำหรืออาคารจริง ไม่สามารถเสี่ยงสร้างไฟไหม้หรือทำให้อุปกรณ์พังได้ ซึ่งจุดนี้เป็นข้อจำกัดที่ผู้เขียนระบุไว้อย่างตรงไปตรงมาครับ

## Slide 5
ผลการทดลองเชิงปริมาณ: การเปรียบเทียบ Precision, Recall และ F1-Score
Chart: 
| IoT-CAD | One-Class SVM | Single LSTM | ConvLSTM
Precision (%) | 92 | 89 | 64 | 51
Recall (%) | 56 | 25 | 44 | 95
F1-Score (%) | 70 | 39 | 52 | 66
Precision สูงสุด 92.0% (F1 รวม 70.0%)
เมื่อระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือน มั่นใจได้ถึง 92% ว่าเกิดเหตุผิดปกติขึ้นจริง ช่วยขจัดปัญหาการเตือนภัยลวง (False Alarm Fatigue) ในระบบเฝ้าระวังอุตสาหกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ
Recall อยู่ที่ 56.0% (ยังมี False Negative 44.0%)
เกิดจากการตั้งค่าเกณฑ์ขีดเริ่มเปลี่ยนอัลฟ่าอย่างเข้มงวดเพื่อกด False Positive ทำให้ความผิดปกติบางรูปแบบหลุดรอดการตรวจจับ จึงยังไม่เหมาะกับระบบ Safety-Critical
เวลาประมวลผล (Latency): 0.532 วินาทีต่อรอบ
ความเร็วในการประมวลผล 0.532 วินาที เร็วกว่ารอบการเก็บข้อมูลของเซนเซอร์ ยืนยันว่าระบบสามารถทำงานแบบ Real-time บนโหนด Fog ได้จริง
แหล่งข้อมูล: Table 2 และ Table 3 จาก Yasaei et al., ICCAD 2020 (เปรียบเทียบ One-Class SVM, LSTM, ConvLSTM)
4
Notes: [ประเด็นการนำเสนอ: ผลลัพธ์เชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ Trade-off (4:00 - 5:15)]
1. ตัวเลขผลการทดลอง:
- IoT-CAD ได้ Precision สูงสุดที่ 92.0% และ F1-Score 70.0% สูงกว่าทุกวิธีในตาราง
- เมื่อเทียบกับ One-Class SVM แม้จะได้ Precision 89% แต่ Recall ต่ำมากเพียง 25% (ตรวจแทบไม่เจอ)
- ส่วน ConvLSTM ได้ Recall สูงถึง 95% แต่ Precision ร่วงลงมาเหลือเพียง 51% แปลว่าครึ่งหนึ่งของการแจ้งเตือนเป็นสัญญาณเตือนภัยลวง
2. จุดวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม:
- IoT-CAD ยอมแลก Recall 56% เพื่อให้ได้ Precision 92% เพราะในโรงงานอุตสาหกรรม สัญญาณเตือนภัยลวงที่ดังตลอดเวลาจะทำให้พนักงานหยุดความสนใจระบบ (Alarm Fatigue)
- เวลาประมวลผล 0.532 วินาทีต่อรอบ ถือว่าทำงานได้แบบ Real-time บนคอมพิวเตอร์ระดับ Fog ครับ

## Slide 6
การมีส่วนร่วมทางวิชาการ (Academic Contributions)
1. การเชื่อมโยงเซนเซอร์ต่างชนิดโดยอาศัยบริบท (Cross-Modal Sensor Association) [Section 3.2, Algorithm 1]
นำเสนอเทคนิค Binary Fingerprint ที่แปลงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของค่าสัญญาณให้เป็นลำดับบิต 0 และ 1 ช่วยขจัดกำแพงเรื่องความแตกต่างของหน่วยวัดทางกายภาพ ทำให้ระบบสามารถคำนวณ Hamming Distance และจัดกลุ่มเซนเซอร์ต่างประเภท (เช่น เซนเซอร์วัดแสง กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ) ได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกำหนดความสัมพันธ์ทางกายภาพด้วยมือ
2. กลไกฉันทามติเพื่อจำแนกประเภทและระบุต้นทางความผิดปกติ (Consensus-Based Disambiguation) [Section 3.4, Algorithm 2]
พัฒนาการตรวจจับความผิดปกติให้ก้าวข้ามการบอกเพียงว่าข้อมูลผิดปกติหรือไม่ โดยใช้เสียงส่วนใหญ่ของคลัสเตอร์เพื่อแยกแยะระหว่าง Environmental Anomaly (EA) ออกจาก Sensing Device Anomaly (SDA) พร้อมทั้งระบุหมายเลขโหนดที่เป็นต้นเหตุได้อย่างเจาะจงเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์
3. สถาปัตยกรรมการปรับตัวแบบเพิ่มพูนบน Fog Computing (Adaptive Model Updating) [Section 3.4, Subsection D]
ออกแบบกลไกการปรับปรุงโมเดลสองระดับ ได้แก่ Partial Update บน Fog Node เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และ Complete Retrain เมื่อมีการเพิ่มลดโหนดในเครือข่าย โดยฝึกสอนใหม่เฉพาะคลัสเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ ช่วยลดภาระการประมวลผลและการส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์
เอกสารอ้างอิง: Yasaei et al., ICCAD 2020 (IEEE Xplore: 9256703, DOI: 10.1145/3400302.3415672)
5
Notes: [ประเด็นการนำเสนอ: Contribution 3 ข้อหลัก (5:15 - 6:15)]
1. Contribution ข้อแรก (Section 3.2):
คือการเสนอ Binary Fingerprint ที่ขจัดปัญหาหน่วยวัด ทำให้เซนเซอร์คนละหน่วยจัดกลุ่มร่วมกันได้โดยไม่ต้องมาเขียนสมการแปลงหน่วยทางกายภาพด้วยมือ
2. Contribution ข้อที่สอง (Section 3.4):
คือการเพิ่มกระบวนการ Consensus หลัง Anomaly Detection ทั่วไป ทำให้ระบบไม่ได้ตอบแค่ว่าปกติหรือไม่ปกติ แต่ตอบได้ว่าเป็น EA หรือ SDA และบอกได้ด้วยว่าเซนเซอร์ตัวใดเป็นต้นเหตุ
3. Contribution ข้อที่สาม (Section 3.4):
คือกลไกการปรับตัวบน Fog Computing เมื่อมีโหนดใหม่เข้ามา หรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยน ระบบสามารถ Retrain เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งระบบเครือข่ายครับ
4. บทสรุปคุณค่าเชิงวิศวกรรม:
งานวิจัยนี้ไม่ได้เน้นการคิดค้นโครงสร้าง Deep Learning ใหม่ แต่เน้นการสร้างระบบที่เข้าใจบริบททางกายภาพและทำงานได้จริงบนทรัพยากรระดับ Fog ครับ

## Slide 7
ข้อวิจารณ์เชิงวิชาการ ข้อจำกัด และบทสรุป
ข้อจำกัดที่ระบุในบทความ (Limitations & Risks)
บทสรุปและการประยุกต์ใช้งาน (Conclusion & Applications)
1. อัตรา Recall 56% ยังไม่เหมาะกับระบบวิกฤต
การปล่อยให้ Anomaly หลุดรอดไปถึง 44% ถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ในระบบความปลอดภัยสูง (Safety-Critical) เช่น ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
2. การประเมินผลด้วยข้อมูลสังเคราะห์ระยะสั้น
ข้อมูล Anomaly ทั้งหมดสร้างด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ และบันทึกข้อมูลปกติเพียง 8 วันในอาคารเดียว ยังไม่ได้ทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศข้ามฤดูกาล
3. ความเสี่ยงต่อการโจมตีแบบ Coordinated Attack
ต้องมีเซนเซอร์อย่างน้อย 3 ตัวในคลัสเตอร์จึงจะทำฉันทามติได้ และหากผู้โจมตีเจาะระบบเซนเซอร์ได้พร้อมกันเกินครึ่งกลุ่ม ระบบจะถูกหลอกให้ตัดสินเป็น EA
1. ประโยชน์หลักต่อเครือข่ายเซนเซอร์ IoT
พิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ข้ามมิติของเซนเซอร์ช่วยลด False Alarm ได้อย่างเด็ดขาด (Precision 92%) บนสถาปัตยกรรม Fog โดยไม่ต้องพึ่งพา Cloud ตลอดเวลา
2. การนำไปต่อยอดในโครงงานวิศวกรรม
สามารถนำหลักการ Cross-Sensor Association ไปต่อยอดตรวจสอบ Data Integrity ในระบบเกษตรแม่นยำ (Smart Agriculture) หรือตรวจสภาพเครื่องจักรโรงงาน
3. ทิศทางการปรับปรุงระบบในอนาคต
ควรปรับจูนเกณฑ์อัลฟ่าให้ยืดหยุ่นตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ และทดสอบกับชุดข้อมูลการโจมตีทางไซเบอร์ของจริง
เอกสารอ้างอิง: Yasaei et al., ICCAD 2020 (IEEE Xplore: 9256703, DOI: 10.1145/3400302.3415672)
6
Notes: [ประเด็นการนำเสนอ: ข้อวิจารณ์ ข้อจำกัด และบทสรุป (6:15 - 7:30)]
1. การวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา:
- ประเด็นแรกคือ Recall 56% ที่ยังมี Anomaly หลุดรอดไปถึง 44% ถือว่ายังไม่พร้อมสำหรับระบบวิกฤตความปลอดภัย
- ประเด็นที่สองคือ Anomaly ในการทดลองเป็นข้อมูลสังเคราะห์ และเก็บข้อมูลเพียง 8 วัน
- ประเด็นที่สามคือ หากแฮกเกอร์โจมตีเซนเซอร์พร้อมกันหลายตัวในกลุ่ม (Coordinated Attack) ฉันทามติอาจถูกหลอกได้
2. บทสรุปและการนำไปใช้:
ถึงแม้จะมีข้อจำกัด แต่ IoT-CAD ได้ให้แนวคิดที่ยอดเยี่ยมในการนำ Cross-Sensor Association มาใช้ลด False Alarm และทำงานได้จริงบน Fog Computing ซึ่งสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในโครงงานระบบเซนเซอร์หรือวิทยานิพนธ์ได้เป็นอย่างดีครับ
ผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและตอบคำถามจากอาจารย์และเพื่อนๆ ทุกท่านครับ